## Slide 1: CSC10 Week 3

## Slide 2: Leerdoelen Week 3
Leerdoelen week 3. Je leert hoe je:
De ARM-Cortex A9 bare-metal kunt programmeren
Een HPS systeem configureert
Linux laat samenwerken met jouw HPS systeem
Vanuit Linux met de FPGA communiceert
  Kernel module
  Character device

## Slide 3: Overzicht processen

## Slide 4: Stappen
Genereer HPS systeem in platform designer
Converteer .sof bestand naar .rbf bestand
Genereer device-tree-blob
  Converteer .sopcinfo en xml naar device-tree
  Compileer device-tree naar device-tree blob
Vervang .dtb en .rbf bestanden op bootpartitie
Boot het bordje

## Slide 5: Linux
Stap 1
  User-space code om registers te beschrijven/lezen
    adres = mmap(address lightweight bus,…)
    *(adres + pio_offset + register_offset)
Stap 2
  Kernel-space module voor abstractie hardware
    Character device
    Benaderbaar vanuit user-space

## Slide 6: Volgende week…
Design space Exploration
Implementatie op Softcore of FPGA of Hardcore?

## Slide 7: Aan de slag!
Aan de slag met Opdrachten_Week_3.pdf